## Slide 1: Rozbudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec z drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec
Wola Mielecka, 21.07.2016 r.

## Slide 2
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025
Okres realizacji: 2016-2018
Nakłady finansowe: 80 000 000,00 zł

## Slide 3
Lokalizacja istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 984 z drogą wojewódzką nr 983 w m. Wola Mielecka
na tle zakresu opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec”

## Slide 4: Rondo na skrzyżowaniu DW 984 z DW 983 Sadkowa Góra – Mielec

## Slide 5
Wymiary ronda – założenia PFU
Rondo małe
Średnica wyspy środkowej: 28m
Średnica zewnętrzna: 40m
Szerokość jezdni: 6m
Wymiary rond określone w §75 Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

## Slide 6
Szkic skrzyżowania – 2035 rok

## Slide 7: Wyniki analizy przepustowości ronda – 2035 r.
 | Wlot Lisia Góra | Wlot Sadkowa Góra | Wlot Mielec
Prognozowane natężenie ruchu 2035 r. [p/h] | 899 | 287 | 1400
Straty czasu [s/p] | 45 | 15 | 50
Przepustowość wlotów ronda [p/h] | 985  899 | 513  287 | 1429  1400
Przepustowość rzeczywista ronda 2647 p/h  2586 p/h |  |  | 
Wskaźnik dopuszczalnego ruchu 2,4% |  |  | 

## Slide 8: Ekspertyza techniczna, opracowanie 2009r.

## Slide 9: Ekspertyza techniczna
Rondo małe
Średnica wyspy środkowej: 12m
Pierścień wewnętrzny: 2m
Średnica zewnętrzna: 28m
Szerokość jezdni: 6m

## Slide 10: Wyniki analizy przepustowości ronda, ekspertyza szczyt poranny – 2020r.
 | Wlot Lisia Góra | Wlot Sadkowa Góra | Wlot Mielec
Prognozowane natężenie ruchu 2020 r. [p/h] | 1003 | 484 | 499
Straty czasu [s/p] | 732,8 | 10,5 | 5,7
Przepustowość wlotów ronda [p/h] | 802  1003 | 387  484 | 399  499
Przepustowość rzeczywista ronda 1588 p/h  1986 p/h |  |  | 
Wskaźnik dopuszczalnego ruchu -20,0% |  |  | 

## Slide 11
 | Wlot Lisia Góra | Wlot Sadkowa Góra | Wlot Mielec
Prognozowane natężenie ruchu 2020 r. [p/h] | 778 | 275 | 1542
Straty czasu [s/p] | 34,5 | 36,7 | 971,1
Przepustowość wlotów ronda [p/h] | 533  778 | 188  275 | 1057  1542
Przepustowość rzeczywista ronda 1778 p/h  2595 p/h |  |  | 
Wskaźnik dopuszczalnego ruchu -31,5% |  |  | 
Wyniki analizy przepustowości ronda, ekspertyza
szczyt popołudniowy – 2020r.

## Slide 12: Wnioski z ekspertyzy 2009r.
Rekomendacja zwiększenia średnicy zewnętrznej ronda z przedziału 30-40m, celem poprawy efektywności i sprawności ruchu drogowego

## Slide 13
Rozwiązania skomunikowania działek przyległych do pasa drogowego
zakres na mapie ewidencyjnej
przebudowa sieci uzbrojenia terenu

## Slide 14
Dziękuję za uwagę